## Slide 1
Trabalho nº2: Aplicação do MEF
na Análise Estrutural de um Quadro de Bicicleta
Alunos:
Ana Dulce Silva;
André Ferreira,
Mariana Costa;
Sofia Abreu.
24 Abril de 2014
Professor: Abel Dias dos Santos
Disciplina: Simulação de Processos Tecnológicos
Problema e Objetivos
Procedimento e Metodologia
Análise de Resultados
Conclusões
Força vertical estática aplicada à bicicleta, representado pelo peso do ciclista (massa de 120 kg) multiplicado pelo fator de 4G´s aplicado no lugar do selim, simulando os efeitos da vibração causados pela estrada.
Materiais:
  Aço Reynolds 531
  Fibra de Carbono-Carbon Fiber STD UD
  Alumínio-True Temper T2 (7075-T6)
  Titânio Ti-3Al-2.5V
Condições-Fronteira:
Tubo | Diâmetro [mm] | Espessura [mm]
DT (Down Tube) | 44 | 1,2
TT (Top Tube) | 35 | 1,2
ST (Seat Tube) | 32 | 1,5
CS (Chain Stays) | 28 | 1,3
SS (Seat Stays) | 20 | 0,7
HT (Head Tube) | 38 | 1,3
Pedal Tube | 25 | 2,5
b. Análise do comportamento dos diferentes materiais, utilizando as mesmas dimensões dos tubos.
Método dos Elementos Finitos (Abaqus®)
Material | σ máx. [MPa] | δy máx. [mm] | Peso [kg]
Aço | 36,51 | 0,1619 | 2,810
Fibra de Carbono | 36,58 | 0,2519 | 0,577
Titânio | 36,63 | 0,3092 | 1,620
Alumínio | 36,79 | 0,4865 | 0,973
a.
Utilizar as mesmas dimensões dos tubos do quadro
Ensaio | Número de nós da malha | Global Size
1 | 72 | 50
2 | 141 | 25
3 | 280 | 12.5
4 | 563 | 6.25
5 | 979 | 3.6
6 | 3523 | 1
7 | 7045 | 0.5
8 | 10062 | 0.3
9 | 35223 | 0.1
Discretização
B31
B33
c. Análise de Sensibilidades
= 4704 N
Dimensionamento de perfis
Análise de sensibilidades
Material | σ máx. [MPa] | δy máx. [mm] | Peso [kg] | Volume [cm3]
Aço | 78,96 | 0,3137 | 1,458 | 186,95
Fibra de Carbono | 43,70 | 0,3126 | 0,432 | 270,000
Titânio | 38,01 | 0,3200 | 1,430 | 317,577
Alumínio | 23,47 | 0,3100 | 1,420 | 524.541
Tubo | Diâmetro [mm] | Espessura [mm]
DT | 17.5 | 0.5
TT | 15.85 | 0.5
ST | 15.85 | 0.6
CS | 15 | 0.6
SS | 8.5 | 0.6
HT | 18 | 1.1
Pedal | 49.4 | 2
Tubo | Diâmetro [mm] | Espessura [mm]
DT | 19 | 0.9
TT | 17.5 | 0.9
ST | 15.9 | 0.9
CS | 11 | 0.9
SS | 8 | 0.9
HT | 19 | 2.15
Pedal | 40 | 2
Material | σ máx. [MPa] | δy máx. [mm] | Peso [kg] | Volume [cm3]
Aço | 78,96 | 0,3137 | 1,458 | 186,95
Fibra de Carbono | 43,70 | 0,3126 | 0,432 | 270,000
Titânio | 38,01 | 0,3200 | 1,430 | 317,577
Alumínio | 23,47 | 0,3100 | 1,420 | 524.541
Material | σ máx. [MPa] | δy máx. [mm] | Peso [kg] | Volume [cm3]
Aço | 78,96 | 0,3137 | 1,458 | 186,95
Fibra de Carbono | 43,70 | 0,3126 | 0,432 | 270,000
Titânio | 38,01 | 0,3200 | 1,430 | 317,577
Alumínio | 23,47 | 0,3100 | 1,420 | 524.541
Tubo | Diâmetro [mm] | Espessura [mm]
DT | 22.25 | 0.9
TT | 19.05 | 0.9
ST | 22.25 | 0.9
CS | 11.1 | 0.9
SS | 9.5 | 0.9
HT | 22 | 2.15
Pedal | 50 | 2.5
Material | σ máx. [MPa] | δy máx. [mm] | Peso [kg] | Volume [cm3]
Aço | 78,96 | 0,3137 | 1,458 | 186,95
Fibra de Carbono | 43,70 | 0,3126 | 0,432 | 270,000
Titânio | 38,01 | 0,3200 | 1,430 | 317,577
Alumínio | 23,47 | 0,3100 | 1,420 | 524.541
Tubo | Diâmetro [mm] | Espessura [mm]
DT | 21 | 1.8
TT | 17.5 | 1.3
ST | 15.9 | 2.5
CS | 15.5 | 1.3
SS | 9.5 | 1.4
HT | 20.55 | 4
Pedal | 50 | 2.5
Alumínio
Fibra de Carbono
Aço
Titânio
b.
Comparação do comportamento dos materiais
Critério: dimensões dos tubos constantes.
D = 35; t = 1,2
D = 44;
t = 1.2
D = 38;
t = 1.3
D = 32;
t = 1.5
D = 25;
t = 2.5
D = 28;
t = 1.3
D = 20;
t = 0.7
c.
Análise de sensibilidades
Critério: C1-disposição de nós não uniforme;
C2-disposição dos nós “localizada”.
C1
C2
C1: refinamento com distribuição não uniforme, aos tubos críticos
C2: alteração do tamanho global dos nós
Este trabalho permitiu concluir que o material de fabrico do quadro de bicicleta deve ser escolhido em função da aplicação desejada.
Se quisermos um quadro
compacto, barato, durável e que suporte bastante carga…
Aço
Se quisermos um quadro muito leve, muito resistente, mas caro…
Fibra de Carbono
Titânio
Se quisermos um quadro muito caro, mas excelente durabilidade…
Se quisermos um quadro indicado para várias bolsas e vários graus de qualidade…
Alumínio
Dimensionamento do quadro
Critérios: e
TT
DT
HT
ST
CS
SS
Pedal Tube
Rear Axle
TT
DT
HT
ST
CS
SS
Pedal
Rear Axle
Notes: com tamanho global dos nós diferente nos tubos